Załącznik nr 1 do decyzji środowiskowej

z dnia 27.03.2018 r.                                                                                             znak: GKOŚR- 6220.8.2017

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”  zlokalizowanego na terenie gmin: Mszana Dolna oraz Dobra, powiat limanowski, województwo: małopolskie.

Wnioskodawca  /inwestor/: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Jednostka projektowa: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, mgr inż. Robert Duda ul. M.

Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomościach w jednostce ewidencyjnej 120709_2 Mszana Dolna w obrębie ewidencyjnym 0006 Łostówka oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi:

oraz na nieruchomościach  w jednostce ewidencyjnej 120703_2 Dobra, w obrębie ewidencyjnym 0010 Wilczyce, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Planowane przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”,  polegać będzie  na  przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 11616K w miejscowościach: Łostówka gm. Mszana Dolna oraz Wilczyce w gm. Dobra, powiat limanowski, województwo małopolskie, o długości L=9,45km. Projektowany odcinek do przebudowy, rozpoczyna się ok. L=75m w kierunku północno-wschodnim od obecnego skrzyżowania drogi powiatowej 1616K z drogą wojewódzka 968 w m. Łostówka, za mostem nad pot. Mszanka, a kończy się w rejonie działki 1246/1 w m. Wilczyce gm. Dobra.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę istniejącej jezdni poprzez dostosowanie jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych poprzez ujednolicenie szerokości jezdni do szerokości podstawowej 6,0m z zastosowaniem wymaganych poszerzeń na łukach o małych promieniach, sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni i ułożenie nowej warstwy wyrównującej w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu,

- rozbudowę drogi obejmującą:

- przebudowę oraz remont istniejących zatok autobusowych i peronów przystankowych,

- budowę w obrębie istniejącego pasa drogowego odcinków chodnika o nawierzchni z betonowej z kostki brukowej o szerokości 2,28m, oddzielonego od istniejącej jezdni krawężnikiem betonowym, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń do szer. min. 1,25m,

- przebudowę pobocza gruntowego z mieszanki kruszyw łamanych i naturalnych lub destruktu bitumicznego, o szerokości 1,0 m – 2,5m,

- formowanie skarp wykopów i nasypów drogowych – kształtowanie skarp z uwzględnieniem bezpiecznych pochyleń oraz ewentualne ich umocnienia powierzchniowe z prefabrykowanych elementów betonowych (np. płyty ażurowe),

- przebudowę, lub likwidację rowów drogowych drogi powiatowej,  związaną z projektowaną lokalizacją chodnika, których funkcję przejmie projektowana kanalizacja deszczowa,

- przebudowę istniejących przepustów i dostosowanie ich  do przebudowywanych rowów,

- częściowe umocnienie rowu – w dnie prefabrykat betonowy typu „głębokie koryto”, a skarpy z zastosowaniem betonowych płyt ażurowych.

- przebudowę istniejących włączeń dróg bocznych do drogi powiatowej – punktowa (lokalna) korekta geometrii tych dróg mogącą obejmować kształtowanie wyłukowań krawędzi jezdni oraz elementów odwodnienia z ich dostosowaniem do drogi powiatowej,

- przebudowę istniejących zjazdów (indywidualnych i publicznych) z drogi powiatowej,

- budowę urządzeń wyposażenia technicznego drogi – odcinków kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, studnie kanalizacji deszczowej, rury kanalizacyjne) o łącznej długości ok. 5,5km,  wynikającą  z konieczności odwodnienia drogi w związku z budową chodnika w miejscu istniejących rowów drogowych przewidzianych do likwidacji,

- budowę odcinków oświetlenia ulicznego (maszty oświetlenia ulicznego wraz z kablami zasilającymi) o łącznej długości ok. 5,5km, wynikającą z konieczności oświetlenia drogi zwłaszcza na odcinkach występowania chodnika,

- przebudowę lub zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury uzbrojenia terenu w celu usunięcia występujących kolizji z projektowanym przebiegiem drogi, poprzez zabezpieczenie sieci ziemnych kablowych rurami osłonowymi w miejscach zbliżeń z projektowanymi elementami drogi oraz przebudowa ziemnych/naziemnych sieci w miejscach kolizji z projektowanymi elementami drogi,

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna droga - „Z – zbiorcza”,

- prędkości projektowe Vp=50km/h,

- przekrój uliczny (z obustronnym krawężnikiem) / półuliczny (z jednostronnym krawężnikiem) /drogowy (bez krawężników),

- szerokość podstawowa jezdni - 6,00m,

- szerokość chodnika – 2,28m,

- szerokość poboczy gruntowych – min. 1,00m.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przebudowy drogi powiatowej 1616K Mszana Górna - Podłopień

zostanie wykonane w oparciu o zgłoszenia robót budowlanych.

Powierzchnia inwestycji   wynosi  ok. ~14,3219ha,

Droga 1616K to droga obsługująca mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi,

użytkowników pól oraz ruch w głąb miejscowości i w kierunku miejscowości Łostówka i Wilczyce.

Odcinek drogi 1616K, objęty niniejszym wnioskiem, w chwili obecnej posiada przekrój drogowy z

jezdnią bitumiczną o szerokości 5,00-6,30m, obustronnymi poboczami gruntowymi i fragmentarycznymi rowami drogowymi posiadającymi przekrój zbliżony do trapezu ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 – 1:1 (rowy częściowo umocnione i o zróżnicowanej głębokości).

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się kategoria drogi – droga zbiorcza o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowane zostaną elementy odwodnienia – otwarty rów drogowy zostanie częściowo zlikwidowany w miejscach wykonania chodnika, częściowo odmulony i pogłębiony a częściowo umocniony co będzie zapobiegało jego erozji w wyniku przepływu wód na odcinkach o dużych pochyleniach i w rejonie wylotów wód z projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na obszarze inwestycji nie zlokalizowano elementów środowiska podlegających ochronie.

Roboty budowlane przy przebudowie układu komunikacyjnego będą prowadzone w sposób zmechanizowany. Przewiduje się dowóz kruszyw, betonów, gotowych mieszanek mineralno – bitumicznych ze stacjonarnych wytwórni oraz prefabrykatów gotowych do wbudowania na miejscu a także gotowych elementów rozwiązań systemowych (np. elementy kanalizacji deszczowej).

Przy  wykonaniu przedsięwzięcia planuje się wykorzystanie następujących podstawowych surowców i produktów:

- kruszywa naturalne i łamane – ok. 25500m3,

- betony cementowe różnych klas – ok. 590m3,

- elementy stalowe konstrukcyjne (pręty zbrojeniowe, kształtowniki) – ok. 210ton i zabezpieczenia ruchu (bariery, poręcze) – ok. 2500m,

- betonowe elementy prefabrykowane: krawężniki – ok. 7370m, obrzeża – ok. 7115m, elementy

ścieków – ok. 6300m, elementy do umacniania skarp – ok. 4000m2,

- elementy nawierzchni: kostka betonowa brukowa – ok. 16015m2, betony asfaltowe – mieszanki mineralno – bitumiczne – ok. 7850m3,

- elementy rozwiązań systemowych dla kanalizacji deszczowej: wpusty uliczne – ok. 277szt., elementy studni rewizyjnych (betonowe lub z tworzyw sztucznych) – ok. 237szt, rury kanalizacyjne (betonowe lub z tworzyw sztucznych) – ok. 5500m,

- lampy oświetlenia ulicznego ok. 155szt oraz kable zasilające ok. 5500m,

- elementy przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu (m. in. słupy, kable, studnie itp.)

W trakcie wykonywania robót budowlanych konieczne będzie korzystanie z wody, która pobierana będzie z sieci wodociągowych lub dowożona na miejsce beczkowozami. Do zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywana będzie energia elektryczna pobierana z sieci energetycznej lub zestawów prądotwórczych. Pojazdy, maszyny i urządzenia mechaniczne korzystały będą również ze stacji paliw płynnych (olej napędowy,benzyna).

Inwestycja nie powinna wpłynąć znacząco na wzrost ruchu pojazdów samochodowych, gdyż w wyniku jej realizacji nie powstaną nowe połączenia drogowe czy dodatkowe punkty ruchotwórcze.

Poprawi się wydatnie bezpieczeństwo użytkowników drogi w wyniku oddzielenia ruchu pieszego od samochodowego poprzez realizację oddzielonych od jezdni ciągów pieszych.

Na podstawie wywiadu środowiskowego oraz inwentaryzacji terenowych (październik 2017r.) nie

stwierdzono występowania siedlisk zwierząt w rejonie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.

Niezbędną wycinkę drzew zlokalizowanych wzdłuż drogi należy prowadzić poza okresem lęgowym

Przyjmując minimalne wskaźniki skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie

oczyszczania wód opadowych obliczono, że ostateczne stężenie substancji szkodliwych w wodach

opadowych nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegną zmianie aktualne poziomy hałasu oraz nie ulegną zmianie aktualne poziomy zanieczyszczeń powietrza na skutek ruchu pojazdów po drodze. W ramach inwestycji nie będą realizowane elementy, które mogą przyczynić się do wzrostu natężenia ruchu pojazdów będącego główną przyczyną wzrostu poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Powstające odpady na etapie realizacji inwestycji będą zmagazynowane w sposób selektywny i odbierane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z polityką gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Prace budowlane będą wykonywane z zastosowaniem sprawnego sprzętu budowlanego, w wyniku czego w maksymalnym stopniu ograniczony będzie negatywny wpływ tego sprzętu na środowisko.

Nie stwierdza się możliwości występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko dla

przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w

km 1+120 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce” – jest zlokalizowana na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 27.02.2012 r. lecz nie naruszy zakazów obowiązujących na tym obszarze. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie również  powodować szkodliwych

oddziaływań na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 a mianowicie:  PLH 120082 „Łąki koło Kasiny Wielkiej”, PLH120018 „Ostoja Gorczańska” , PLH120081 „Lubogoszcz” usytuowanego w odległości  ok. 1180m do 4460 m.

Wójt Gminy                                                                                                                                                              Mszana Dolna

Bolesław Żaba